## Slide 1: Mini-projet objet connecté
Station Météo Connectée

## Slide 2: Cahier des charges
Fonctions réalisées par le projet :
  Capter et traiter des données météorologiques.
  Afficher ces données sur une page Web.
Contraintes :
  Utilisation d’une technique de communication propre au domaine des objets connectés.
  Choix : liaison Ethernet.
Livrable et délais :
  12 séances de 4 h de projet + temps personnel.
  Soutenance et rapport technique : 24 mai.

## Slide 3: Schéma fonctionnel de la carte

## Slide 4: Etat d’avancement et tests
Intitulé et description du test | Validation
Test d'alimentation de la carte : | 
Conversion de la tension d'entrée en 5V et en 3,3V | OK
Test d'exécution d'un code simple : | 
Allumage d'une LED | OK
Contrôle d'une LED avec bouton poussoir | OK
Test de l'ADC : | 
Récupération de la valeur du potentiomètre via l'ADC | OK
Test des capteurs : | 
Récupération de la valeur du capteur de température | OK
Récupération de la valeur du capteur d'hygrométrie | OK
Test de la communication SPI : | 
Test de l'EEPROM 25LC1024 contenant la page web : | 
Ecriture d'une donnée dans l'EEPROM et vérification à l'oscilloscope des ports impliqués dans la liaison SPI | OK
Lecture de la signature électronique de 8 bits de l'EEPROM sur la broche SO (Slave Out) | OK
Test de l'EEPROM 25AA02E48 contenant l'adresse MAC : | 
Ecriture d'une donnée dans l'EEPROM et vérification à l'oscilloscope des ports impliqués dans la liaison SPI | OK
Lecture de l'adresse MAC | OK
Test du contrôleur Ethernet ENC28J0 : | 
Envoi d’une donnée au contrôleur et vérification des broches impliquées dans la liaison SPI. | OK
Test de la pile TCP/IP : | 
Chargement de la page Web dans l'EEPROM | OK
Récupération dynamique de la valeur du potentiomètre | OK
Modification de la page Web | OK
Affichage des données des capteurs | 

## Slide 5: Forme actuelle de la page Web

## Slide 6: Merci de votre attention